## Slide 1
2022年1月24日
COPYRIGHT(C) 2022 TAGUCHI KOGYO CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
タグチ工業株式会社
連続ベルトコンベヤの『歴史』と『今後』

## Slide 2
TAGUCHI
【クラッシャー】
<クラッシャーの種類>
・NT-250
・NT-300
・NT-500
搬出量によって機器の選定
連続ベルトコンベヤの主要設備

## Slide 3
TAGUCHI
【テールピース台車】
<テールピース台車の役割>
・コンベヤを延伸させる役割
・クラッシャからのズリを受ける
連続ベルトコンベヤの主要設備

## Slide 4
TAGUCHI
【ストレージカセット】
<ストレージカセットの役割>
・ベルトを収納
収納長380ｍ～460ｍ
・ベルトのテンションを自動で一定に保持する
連続ベルトコンベヤの主要設備

## Slide 5
TAGUCHI
【メインドライブ】
<メインドライブの役割>
・コンベヤを動かす動力
・110Kw・160Kw・200Kw
距離に応じて選定
・掘削長や勾配によって、途中に
駆動部を追加
（中間ブースター）
連続ベルトコンベヤの主要設備

## Slide 6
TAGUCHI
・1996年 城端・袴腰トンネル
TBM工法 トンネル長9,000ｍ
施工業者 間組殿
海外製コンベヤを輸入⇒整備して納入
連続ベルトコンベヤの始まり

## Slide 7
TAGUCHI
・1997年 田上トンネル
NATM工法 トンネル長4,800ｍ
施工業者 大成建設殿
連続ベルトコンベヤの始まり
国内初。
海外製のインパクトロールクラッシャを使用。
破砕能力 250ｔ/ｈ

## Slide 8
TAGUCHI
『持って帰れ！！』
『ダンプで運ぶから要らない！！』
始まった当初…
坑夫さんから怒鳴られる。

## Slide 9
TAGUCHI
・寝る時は常に携帯電話を隣に置く
・いつでも現場に行けるように下着は常備
・トラブルが解決後、そのまま他現場のトラブル対応
当時のタグチ社員の対応

## Slide 10
TAGUCHI
ひたすら現場で改善工事
次現場では改善して納入
他の箇所での不具合
連続ベルトコンベヤの改善
絶対に諦めない！！

## Slide 11
TAGUCHI
改善の兆し…
工事名 | 施工業者 | 工法 | 延長
城端・袴腰トンネル | 間組 | TBM | 9,000ｍ
田上トンネル | 大成建設 | NATM | 4,800ｍ
栗東トンネル | 西松建設 | TBM | 2,600ｍ
オランダ坂トンネル | 鹿島建設 | NATM | 3,000ｍ
鈴鹿トンネル | 鹿島建設 | TBM | 3,900ｍ
岡部トンネル上下 | 前田建設工業 | TBM | 2,700ｍ
飯山トンネル | 鉄建建設 | NATM | 3,600ｍ
本山北トンネル | 大林組 | シールド | 1,250ｍ
朝日トンネル | 大林組 | NATM | 3,000ｍ
浜松トンネル | 熊谷組 | TBM | 3,100ｍ
細越トンネル | 鉄建建設 | NATM | 2,700ｍ
飯山トンネル | 大成建設 | NATM | 2,700ｍ
美和トンネル | 大林組 | NATM | 4,300ｍ
開始してから５年…
少しずつトラブルが減少。
坑夫さんからもちらほらとベルコンが楽という声も…

## Slide 12
TAGUCHI
2002年 清水第四トンネル 大林組殿施工
カーブコンベヤの着手
連続ベルトコンベヤの挑戦

## Slide 13
TAGUCHI
新木浦トンネル 前田建設工業殿施工
うまくいかないカーブコンベヤ
・ズリこぼれ
・ベルトがひっくり返る
・ベルトが削げ落ちる

## Slide 14
TAGUCHI
カーブコンベヤの改善
特殊なスタンド及びローラー
・急曲線用特殊スタンドとローラー
・急曲線用特殊ベルト

## Slide 15
TAGUCHI
カーブコンベヤの現在
2020年 北海道 渡島トンネル 前田建設工業殿施工

## Slide 16
TAGUCHI
カーブコンベヤの実績
短期長の固定コンベヤ、連続コンベヤにも採用
項目 | 仕様
コンベヤ機長(ｍ) | 200～8,000
コンベヤ半径(ｍ) | R30～500
ベルト幅(㎜) | Ｗ610～1050
運搬量(t/ｈ) | 150～800

## Slide 17
TAGUCHI
連続ベルトコンベヤの挑戦②
2008年 品川線シールド 8,000ｍ
鹿島建設殿・大成建設殿 施工
■ベルト幅
900W・1050W
■ブースタードライブ
３台設置
初めての大型連続ベルトコンベヤ

## Slide 18
TAGUCHI
環境に優しい連続ベルトコンベヤ
2014年 箕面トンネル 大成建設殿施工
切羽で新聞が読め、革靴で入れるトンネル

## Slide 19
TAGUCHI
現在の連続ベルトコンベヤ稼働現場数
稼働現場数…50現場
実績数…182現場

## Slide 20
TAGUCHI
Chart: 
| 1996年~2000年 | 2000年~2005年 | 2005年~2010年 | 2010年~2015年 | 2015年~2021
0～1500ｍ | 2 | 1 | 2 | 8 | 16
1500～2000ｍ | 1 | 5 | 5 | 9 | 12
2000～2500ｍ | 1 | 4 | 11 | 11 | 22
2500ｍ以上 | 10 | 12 | 12 | 13 | 25
連続ベルトコンベヤ現場数の推移
14現場
22現場
30現場
41現場
75現場
全体的に増加傾向。
特に1500ｍ以下のトンネルでの採用が増えている。

## Slide 21
TAGUCHI
ゼネコンの皆様、坑夫の皆様が我慢して使い続けて頂けた。
感謝の気持ちしかない。
今の連続コンベヤはゼネコンさんに造って頂いた。
何故ここまで普及したのか？

## Slide 22
TAGUCHI
連続ベルトコンベヤの取り組み
安全と省人化にを目指したクラッシャ

## Slide 23
TAGUCHI
省人化と効率性
安全性と生産性の追求

## Slide 24
TAGUCHI
クラッシャにミニバックホウを搭載
掃けないズリ質にも対応

## Slide 25
TAGUCHI
選べるテールピース台車
標準タイプ
ベルトライン選定タイプ
簡易式牽引タイプ
TBM・シールドタイプ

## Slide 26
TAGUCHI
蛇行報知機 パトライト付き
ベルトの蛇行も早期に発見

## Slide 27
TAGUCHI
水洗装置の強化
ベルトに付着したズリを80％以上除去

## Slide 28
TAGUCHI
CBCマネージャー ベルコン状況を遠隔管理

## Slide 29
TAGUCHI
今日も問題なく稼働してるなぁ。
全国各地の
ベルコン納入現場
異常を認識！
東京・福岡で随時監視
CBCマネージャー ベルコン状況を遠隔管理

## Slide 30
TAGUCHI
ベルトスキャナー 傷探傷装置
ベルトの破断を未然に防ぐ

## Slide 31
TAGUCHI
ベルトライン変更 Z台車
ズリの流れ
ズリの流れ
コンベヤラインを自由に変更
セントル通過後に採用されることが多い

## Slide 32
TAGUCHI
急傾斜コンベヤ
項目 | 仕様
コンベヤ機長(ｍ) | 90
コンベヤ角度 | 30°
ベルト速度 (ⅿ/min) | 130
電動機容量(Kw) | 90
ブレーキ | 有

## Slide 33
TAGUCHI
インバートズリ落とし装置

## Slide 34
TAGUCHI
ベルト捻転装置

## Slide 35
TAGUCHI
今 後 の 挑 戦

## Slide 36
TAGUCHI
脱炭素 カーボンニュートラル
５日間で据付可能なトンネル長1,000ｍ対応のコンベヤ

## Slide 37
TAGUCHI
自動化・IOTへの取り組み
テールピース台車の自動走行

## Slide 38
TAGUCHI
小口径コンベヤ
2.5φの断面でも可能な小口径コンベヤ

## Slide 39
TAGUCHI
高速施工の実現
断面にとらわれない500ｔクラスのクラッシャ

## Slide 40
TAGUCHI
最も重要なこと、それが…
タグチ工業が絶対に変わらないもの。それが『現場と生きる』

## Slide 41
TAGUCHI
ご清聴ありがとうございました。
2022年1月24日 タグチ工業株式会社 田口幸作