## Slide 1: 完全電動ミニショベルの研究
コマツ/石川凌
2024/9/19

## Slide 2: 目次
・背景
・車両の概要
・車両の特徴と試験結果
・まとめ

## Slide 3: 背景
コマツ公式Webサイト(https://www.komatsu.jp/ja/aboutus/innovation)より抜粋

## Slide 4: 背景
コマツ公式Webサイト(https://www.komatsu.jp/ja/aboutus/innovation)より抜粋

## Slide 5: 背景
コマツ 中期経営計画 ( 2022年度～2024年度)より抜粋

## Slide 6: 背景
コマツ公式Webサイト(https://www.komatsu.jp/ja/aboutus/innovation)より抜粋

## Slide 7: 完全電動ミニショベル コンセプトマシン
■【コンセプトは未来の現場】 誰もが使える機械なら、誰もが働ける現場になる。
コマツ公式Webサイト(https://www.komatsu.jp/ja/aboutus/brandcommunication/concept)より抜粋

## Slide 8: 完全電動ミニショベル コンセプトマシン
燃料も油圧も使わない！
すべて電気で動く、
完全電動ミニショベル。
完全電動ミニショベル
バッテリ駆動式で人と作業環境にやさしい 排気ガス”ゼロ”を実現
静音性に優れた電動モータにより 車体騒音・周囲騒音を大幅低減
全アクチュエータ電動化で油圧機器は不要、 これにより機械損失を低減し、 メンテナンスフリーを実現
自律・無人を視野に入れた遠隔操作

## Slide 9
リチウムイオン
バッテリ
メインコントローラ
走行モータ
旋回モータ
定置
充電器
スリップリング
電動シリンダ
操作デバイス
通信用
タブレット
ゲームPad
車両概要
エンジン・油圧機器・クーリングの廃止によりレイアウトの自由度が高く、コンポーネントを最適に配置
車両外観・コンポーネント概略
WiFi

## Slide 10: 車両概要 実機試験の様子

## Slide 11
①騒音低減
油圧回路の廃止で油圧による騒音を“ゼロ” アイドリング時は無騒音化
②消費電力量低減
油圧によるエネルギー損失を”ゼロ“
電力消費量を大幅に削減
（実測値 PC30E‐6より70％低減）
Chart: 消費電力量
| 完全電動 | PC30E-6
掘削積込 | 1493.4 | 5030.4
ならし | 289.8 | 1138.5
走行(2速) | 288.8 | 1000
アイドリング(Lo) | 0.1 | 0.3
100%
29%
完全電動化による油圧回路の削除で、大幅な基本性能の向上を実現
消費電力量比較（実測値）
車両の特徴と試験結果
エンジン
電動

## Slide 12
③自律・無人を視野に入れた遠隔操作
オペレータ非搭乗式、遠隔操作化により新しい働き方を提案
操作デバイスと車体コントローラをWifiで接続
さまざまなデバイスで車両を遠隔で操作が可能
車両の特徴と試験結果

## Slide 13: 完全電動ミニショベルを用いたプロモーション
・bauma 2022（稼働展示）
・100周年記念式典（稼働展示）
・2022年カレンダー
・新聞広告
メディアによる紹介等、コマツ電動化の取り組みを大きくアピール

## Slide 14: 稼働の様子
■【コンセプトは未来の現場】 実際に体験！篇
コマツ公式Webサイト(https://www.komatsu.jp/ja/aboutus/brandcommunication/concept)より抜粋

## Slide 15: まとめ
完全電動ミニショベルのコンセプトマシンを短期間で開発し、
実機での検証・課題の抽出を行うことを目的としてプロジェクトを立ち上げ
バッテリ駆動式で人と作業環境にやさしい排気ガス”ゼロ”を実現
静音性に優れた電動モータにより車体騒音・周囲騒音を大幅低減
全アクチュエータ電動化で油圧機器は不要、これにより機械損失を低減し、
メンテナンスフリーを実現
自律・無人を視野に入れた遠隔操作
完全電動化により大幅な基本性能の向上の実現
遠隔操作化により新しい働き方を提案
騒音低減
消費電力量低減
自律・無人を視野に入れた遠隔操作
一般に電動ミニショベルに期待される効率の向上や環境負荷の低減といった
利点を得るだけでなく、将来の建設機械の働く現場のあり方を
刷新するキーになることが期待できる

## Slide 16: まとめ
ご清聴、ありがとうございました。