## Slide 1: 振動ローラー自動運転システム 「GeoControl Roller」の開発

## Slide 2: 会社紹介
2016年創業
様々な種類の建設機械の自動運転を手掛ける
Bulldozer automation
Excavator automation
Caisson shovel automation

## Slide 3: 振動ローラー自動運転システム紹介動画

## Slide 4: 製品について
振動ローラー自動運転システム (BOMAG BW212)

## Slide 5: システム構成図
前提：対象のローラーは、電子制御可能であること。
Roller
ECU
Lever, Joystick, …
Valves
Controller Unit
GNSS Unit
Autonomous System
Controller Unit
GNSS Unit
Steering Sensor

## Slide 6: 安全機能
本システムは、現場内で区切られた無人エリアで稼働することが前提
システム側安全機能として、緊急停止と自動停止を備える
Boundary Zone (= Unmanned area)
Compaction Zone
自動停止システム
無人エリアを必ず設定すること
緊急停止システム

## Slide 7: システム搭載までのイメージ
ハードウェア取り付け
CAD(dxf)データ設定
GNSS設定
ネットワーク設定
自動運転システムとローラーの回送
現場でのシステム設定
現場動作確認テスト
センサーと制御ボックスを現場に送付
動作確認テスト
２日 (現場3D図面とGNSS環境が準備されている場合)

## Slide 8: 対応機種拡充予定
現時点では、BOMAG BW212のみが自動運転対応。
自動運転システムの対応機種を拡げるため、各建機とのインターフェースの個別開発が必要
自動運転 システム
Interface
Interface
Interface
…

## Slide 9: 想定ユースケース例
24時間365日稼働、繰り返し作業、長期稼働する現場
埋立地
ダム建設

## Slide 10: 導入事例：JRA栗東トレーニングセンターの馬場メンテナンス
お客様課題：人手不足により、毎日の馬場メンテナンスの継続が困難
現状：当社保有システムとデモ用機体で自動化可能性を実証（２日）
今後：本番用建機に当社システムを統合し、導入予定

## Slide 11: 建設業への普及に向けた今後の課題
建設現場におけるROIの評価
自動運転システムの利用をしやすい環境整備
電制化済ローラーの普及

## Slide 12: 競馬場などの私有地と異なり、建設現場では環境やタスクが現場ごとに異なるため、ROIの計算が難しい。
現場：定常的な環境で、長期（10年以上）同じ作業をする
投資評価：どれだけの投資が何年で回収できるか計算しやすく、導入判断が容易
ステークホルダー：自社関係者のみ
現場：常に変化する現場で、長くても数年の稼働。他の建機との連携も発生。
投資評価：ローラーだけが自動化できたとして、何人の省人化を実現できるか明らかで無い。
ステークホルダー：発注者、元請、専門業者、労基署など
ROIが合う条件とは？？？

## Slide 13: 建設現場での自動運転システムの利用には、依然として不透明な部分があり、コミュニケーションコストやリスクが存在。
安全
  労働安全衛生法上の見解は不明
  監視者を目視範囲内に置くべきか？
施工
  無人エリア設定などの現場オペレーションへの反映
元請けと自動施行実施業者とのコミュニケーション

## Slide 14: 電制化ローラーの普及
十分な信頼性の自動運転の実現には、機械の電子制御化はほぼ必須。
ローラーは電制化が遅れており、多くの機械で自動運転システムの後付けが困難。
電制ローラーが普及し、レンタル会社が取り扱えるようになると、後付けの自動運転システムが安く広く普及できる。
建機メーカー
（複数）
レンタル会社
ユーザ
3rd party
電制
電制&自動
自動運転 システム

## Slide 15: 海外事例：Bluelight machines
Liesfeld社（地場コントラクター）を中心に、自動運転ローラーを導入。
  データセンター建設向けの造成工事

## Slide 17: Appendix: Basic specifications
Autonomous system
  Speed of operation: 3km/h
  Position accuracy: within 10cm (w/ network RTK-GNSS)
  Environmental endurance: IP67
  Remote control: available
Monitoring system
  Communication with Autonomous system: Wi-Fi
  Signal latency with autonomous system: 0.5s
  Available commands: Start, Pause, Resume, and Stop